## Slide 1: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu Słoneczna Żywiecczyzna II dla Gminy Ślemień, Łękawica, Świnna
Listopad 2020

## Slide 2: ZAKRES PROJEKTU
MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
mocy znamionowej : 2,56; 3,2; 3,52; 3,84; 4,16 kWp o łącznej mocy 656,32 kWp

## Slide 3: CELE
Zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej w gospodarstwach
domowych
Efekt ekologiczny dla środowiska

## Slide 4: ENERGIA SŁONECZNA
energia słoneczna jest najbezpieczniejsza ze wszystkich źródeł uzyskiwania energii
w ciągu 5 minut do ziemi dociera promieniowanie słoneczne równe rocznemu zapotrzebowaniu na energię naszej planety
do zewnętrznych warstw atmosfery, usytuowanych prostopadle do kierunku padania promieni słonecznych dociera strumień promieniowania równy 1367 W/m2
po przejściu przez atmosferę do powierzchni Ziemi dociera tylko ok. 1000 W/m2

## Slide 6: PROMIENIOWANIE SŁONECZNE

## Slide 7: PROMIENIOWANIE SŁONECZNE W POLSCE
Roczna wielkość napromieniowania wynosi w zależności od położenia od 900 do 1200 kWh/m²
Rozkład promieniowania słonecznego jest nierównomierny w cyklu rocznym
W każdym rejonie występują okresowe zmiany nasłonecznienia, które wywołane są zjawiskami klimatycznymi, zachmurzeniem czy też zanieczyszczeniem powietrza
Roczna średnia suma nasłonecznienia w Polsce wynosi 1600 godzin
Ok. 80% rocznego nasłonecznienia przypada na miesiące kwiecień-wrzesień

## Slide 8: NASŁONECZNIENIE W POLSCE
Chart: 
| Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
nasłonecznienie w kWh/m2 | 13 | 39 | 61 | 81 | 93 | 99 | 99 | 91 | 84 | 51 | 16 | 6

## Slide 9
MOC PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

## Slide 10: INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
Instalacja fotowoltaiczna (mikroinstalacja) służy do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne gospodarstwa domowego
Instalacja PV umożliwia bieżące korzystanie z energii wyprodukowanej przez ogniwa fotowoltaiczne
Mikroinstalacja fotowoltaiczna przesyła nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci publicznej

## Slide 11: PRODUKCJA ENERGII Z INSTALACJI PV O MOCY 1 kWp W POLSCE W SKALI ROKU

## Slide 12: ELEMENTY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

## Slide 13: MODUŁY FOTOWOLTAICZNE
Ogniwa fotowoltaiczne zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną
Z panel fotowoltaiczny o mocy 1 kWp można uzyskać ok. 1000 kWh/rok
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 kWp zajmuję powierzchnię ok. 5,2 m2 - przy mocy panela 320Wp

## Slide 14: BUDOWA PANELA FOTOWOLTAICZNEGO
Rama aluminiowa
Szklana pokrywa o niskiej zawartości żelaza
Górna folia
Krystaliczne ogniwo krzemowe
Dolna folia
Ochronna folia spodnia

## Slide 15: PRZYKŁADOWE DANE TECHNICZNE PANELA FOTOWOLTAICZNEGO
Panel fotowoltaiczny | Wartość | Jednostka
Masa | 18,5 | kg
Długość | 1637 | mm
Szerokość | 992 | mm
Wysokość | 40 | mm

## Slide 16: OPTYMALNE NACHYLENIE PANELI
Optymalnym kątem montażu w kontekście produkcji rocznej jest kąt ok. 30 stopni oraz kierunek południowy

## Slide 17: PRZYKŁADY MONTAŻU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
DACH SKOŚNY
GRUNT

## Slide 18
DACH PŁASKI

## Slide 19: FALOWNIK
Zmienia prąd stały paneli fotowoltaicznych na prąd zmienny
Zarządza „dystrybucją” wyprodukowanej energii
Wyświetla informacje o stanie systemu
Zlicza ilość energię wytworzonej w ciągu ostatniego dnia, miesiąca, roku od momentu zainstalowania falownika
Sygnalizuje błędy systemu PV
Posiada niezbędne systemy zabezpieczeń

## Slide 20: ZABEZPIECZENIA AC I DC
Zabezpieczenia zmiennoprądowe (AC) oraz stałoprądowe (DC) to części systemu, których zadaniem jest ochrona całego układu przed przepięciami prądowymi i sprzężeniami. W ten sposób zabezpieczają pracę paneli fotowoltaicznych oraz falownika.
W systemach stosowane są dwa typy ograniczników:
na prąd zmienny (AC)
prąd stały (DC).

## Slide 21: ZALECENIA I WYMOGI DO WYKONANIA PRZEZ PRZYSZŁEGO UŻYTKOWNIKA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

## Slide 22
Instalacja różnicowo-prądowa
Zaleca się wykonanie, we własnym zakresie, przed rozpoczęciem montażu systemu fotowoltaicznego, instalacji z zastosowaniem włączników różnicowo-prądowych z potwierdzeniem od instalatora z uprawnieniami, że wykonana instalacja różnicowo prądowa została wykonana prawidłowo zgodnie z obowiązującymi normami PN-HD 60364
Instalacja uziemienia budynku
Zaleca się wykonanie we własnym zakresie uziemienia we własnej instalacji elektrycznej. Wykonawca wykona uziemienie instalacji PV.

## Slide 23
Opinia kominiarska
W przypadku prowadzenia przewodów elektrycznych wolnym, nieużywanym przewodem kominowym lub wentylacyjnym właściciel zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy do dnia montażu dokumentu potwierdzającego przekształcenie na kanał techniczny (opinii kominiarskiej)
Wymiana lub dołożenie krokwi
W przypadku stwierdzenia konieczności wzmocnienia konstrukcji zaleca się wymianę lub dołożenie krokwi

## Slide 24: PRZYŁĄCZENIE MIKROINSTALACJI DO ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO
Montaż instalacji PV, wykonanie pomiarów
Złożenie wniosku do Zakładu Energetycznego
Podpisanie umowy z Zakładem Energetycznym
Montaż licznika dwukierunkowego i uruchomienie instalacji

## Slide 25: INFORMACJE NIEZBĘDNE DO POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU DO ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO
OKREŚLENIE ZGŁOSZENIA
przyłączenie nowej mikroinstalacji
aktualizacja danych przyłączonej mikroinstalacji
W przypadku aktualizacji danych przyłączonej mikroinstalacji należy przygotować dane istniejącego już zestawu, w tym:
Model, typ, producent paneli fotowoltaicznych
Moc zainstalowana [kW]
Ilość paneli fotowoltaicznych
Model, typ, producent falownika
Moc maksymalna [kW]

## Slide 26
DANE ZGŁASZAJĄCEGO
Osobą Zgłaszającą jest osoba z którą Zakład Energetyczny zawarł umowę oraz która widnieje na wszystkich rachunkach, fakturach pochodzących z Zakładu Energetycznego
Podpis na wniosku może złożyć tylko osoba Zgłaszająca przyłączenie mikroinstalacji
DANE OBIEKTU PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI
Lp. | Informacja | Informacje znajdują się umowie z dostawcą lub fakturze
1 | Numer licznika | 
2 | Kod PPE | 
3 | Istniejąca moc przyłączeniowa | 

## Slide 27: FAKTURA Z DOSTAWCĄ
2. Kod PPE
3. Moc umowna = istniejąca moc przyłączeniowa
6. Numer licznika

## Slide 28
POZOSTAŁE DOKUMENTY
Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji
Informacja o nastawach podstawowych zabezpieczeń i układu sterowania mocą bierną w falowniku
Dokumentacja techniczna zawierająca parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych mikroinstalacji
Certyfikat sprzętu
POZOSTAŁE INFORMACJE
Lokalizacja głównego licznika: przy ogrodzeniu, na zewnątrz budynku, wewnątrz budynku
Rodzaj przyłącza: napowietrzne czy ziemne

## Slide 29
PEŁNOMOCNICTWO
dla osób upoważnionych przez Zgłaszającego do występowania w jego imieniu
W przypadku stwierdzenia przez Zakład Energetyczny jakichkolwiek nieprawidłowości w Zgłoszeniu przyłączenia mikroinstalacji do sieci - odrzuca wniosek i informuje o konieczności prawidłowego uzupełniania zgłoszenia

## Slide 30
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Życzymy Państwu samych słonecznych dni !